Opis przedmiotu zamówienia

Komputer  typu „All-in-one”  - 5 sztuk.

| Opis przedmiotu zamówienia (minimalne wymagania) | Opis proponowanego przez Wykonawcę urządzenia (oprogramowania nazwa, model, typ, parametry techniczne, inne…) – jeśli nie wskazano inaczej dopuszczalne jest wpisanie słowa „SPEŁNIA” |
| --- | --- |
| Typ: „All-in-one” W ofercie wymagane jest podanie modelu oraz producenta (wpisać) |  |
| Zastosowanie: Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb systemu informatycznego funkcjonującego w szpitalu (aplikacje biznesowe), aplikacji biurowych, dostępu do Internetu oraz poczty elektronicznej, jako lokalna baza danych, może być także wykorzystywany jako stacja do grania (dla dzieci na oddziałach szpitalnych) |  |
| Obudowa: Typu „All-in-one” z wyświetlaczem LCD zintegrowanym w obudowie komputera (nie zezwala się rozwiązań modułowych gdzie monitor i komputer stanowią dwa oddzielne urządzenia) wyposażona w 2 wbudowane głośniki audio min 2x3W, min. 1 gniazdo słuchawek i 1 gniazdo mikrofonu, min. 2 gniazda USB szybkiego dostępu zlokalizowane w bocznej lub przedniej części obudowy, oraz statyw umożliwiający ustawienie komputera na biurku. Obudowa umożliwiająca zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej (złącze blokady Kensingtona) |  |
| Wyświetlacz: Min. 21,5” LCD w technologii LED, o formacie obrazu 16:9, o minimalnej rozdzielczości w poziomie 1920 pikseli i o minimalnej rozdzielczości w pionie 1080 pikseli, matowy, kontrast 1000:1 |  |
| Wydajność obliczeniowa: Procesor typu x86 osiągający w teście wydajności PassMark PerformanceTest wynik co najmniej wynik 6600 punktów Passmark CPU Mark (załączyć wydruk ze strony, dopuszczalna wersja angielska) lub dołączenie dokumentu z testów oferowanego komputera. |  |
| Płyta główna: Chipset rekomendowany przez producenta procesora, typ podstawki: dedykowany dla procesora |  |
| Pamięć operacyjna: min. 8GB 1600 MHz, co najmniej 2 wolne sloty pamięci do dalszej rozbudowy, możliwość rozbudowy do min 16GB |  |
| Parametry pamięci masowej: Min. 240 GB SATA3 SSD |  |
| Karta graficzna o właściwościach co najmniej grafika 2D/3D, z możliwością dynamicznego przydzielenia 1GB pamięci lub posiadająca taką pamięć, wolne zewnętrzne złącza: HDMI lub DVI lub display port |  |
| Wyposażenie multimedialne: Karta dźwiękowa zgodna z High Definition, porty słuchawek i mikrofonu na przednim oraz na tylnym panelu obudowy. |  |
| Zasilacz: Min. 200W, wewnętrzny, o sprawności 85% przy obciążeniu 50% |  |
| BIOS: Bios zgodny ze specyfikacją UEFI Funkcja blokowania wejścia do BIOS oraz blokowania startu systemu operacyjnego, (gwarantujący utrzymanie zapisanego hasła nawet w przypadku odłączenia wszystkich źródeł zasilania i podtrzymania BIOS) Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnętrznych urządzeń Możliwość ustawienia hasła na poziomie systemu oraz administratora. Wprowadzenie zmian w BIOS tylko za pomocą hasła administratora. Możliwość włączenia/wyłączenia karty sieciowej z poziomu BIOS. Możliwość ustawienia portów USB w trybie „no BOOT”, czyli podczas startu komputer nie wykrywa urządzeń bootujących typu USB, natomiast po uruchomieniu systemu operacyjnego porty USB są aktywne. Możliwość wyłączania portów USB, eSATA jeśli występują, w tym: co najmniej wszystkich portów. |  |
| Ergonomia: Głośność jednostki centralnej mierzona zgodnie z normą ISO 7779 oraz wykazana zgodnie z normą ISO 9296 w pozycji obserwatora w trybie jałowym (IDLE) wynosząca maksymalnie 30 dB. Wymagane oświadczenie producenta dołączone do oferty. |  |
| Wymagania dodatkowe: Microsoft Windows 10 Professional PL 64 bit lub równoważny** Dołączone nośniki z systemem operacyjnym dla co najmniej dostarczonego systemu oraz sterownikami dla co najmniej dostarczonego systemu oraz systemów Windows 8.x Porty zewnętrzne: HDMI lub DVI lub display port (co najmniej jedno wolne), 1xAudio Line out, 1xMic, min. 6 x USB z tyłu obudowy (w tym min 2 x USB 3.0), 2 x USB (2.0 lub 3.0 lub dowolna kombinacja) z boku lub przodu obudowy Komunikacja sieciowa: gigabit ethernet 10/100/1000 Mb/s ze złączem RJ 45, z obsługą WOL WiFi 802.11 b/g/n Czytnik kart pamięci: Wbudowany, 3 in 1, zlokalizowany na boku obudowy Kamera: integrowana z obudową ekranu minimum 1MP Klawiatura przewodowa w układzie QWERTY US Mysz przewodowa laserowa USB z dwoma klawiszami oraz rolką (scroll) min 800dpi Nagrywarka DVD +/-RW Listwa zasilająca typu ACAR min. 5 gniazd, kabel zasilający min. 1,5 m |  |
| Normy i standardy Komputery mają spełniać normy i posiadać deklaracje zgodności (lub inne dokumenty potwierdzające spełnienie norm) w zakresie : Deklaracja zgodności CE (załączyć – dopuszczalny dokument w języku angielskim lub oświadczenia wykonawcy potwierdzające spełnienie wyżej opisanego wymogu) Być wykonane/wyprodukowane w systemie zapewnienia jakości ISO 9001 Zamawiający wymaga: dla potwierdzenia, że oferowany sprzęt odpowiada postawionym wymaganiom i był wykonany przez Wykonawcę (a jeżeli Wykonawca nie jest producentem to przez producenta) w systemie zapewnienia jakości wg normy ISO 9001 aby Producent posiadał :Certyfikat ISO 9001 lub inne zaświadczenie/dokument wydane przez niezależny podmiot zajmujący się poświadczaniem zgodności działań wykonawcy z normami jakościowymi -odpowiadającej normie ISO 9001- (załączyć dokument potwierdzający spełnianie wymogu, dopuszczalny dokument w języku angielskim lub oświadczenia wykonawcy potwierdzające spełnienie wyżej opisanego wymogu). |  |
| Gwarancji producenta: Gwarancja typu next business day na okres co najmniej 60 miesięcy - świadczonej w siedzibie Zamawiającego, chyba że niezbędne będzie naprawa sprzętu w siedzibie producenta ,lub autoryzowanym przez niego punkcie serwisowym - wówczas koszt transportu do i z naprawy pokrywa Wykonawca. Naprawy gwarancyjne urządzeń muszą być realizowane przez Producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta, W przypadku awarii dysków twardych dysk pozostaje u Zamawiającego Należy podać dane serwisu (nazwa, tel. e-mail) |  |

** za równoważny uważa się system operacyjny spełniający standardy jakościowe systemu wymaganego przez Zamawiającego oraz współpracujący bez zakłóceń z systemami i oprogramowaniem: Microsoft Windows, Microsoft Office 2010 i 2013, Microsoft AD, Microsoft WSUS oraz aplikacją InfoMedica, AMMS firmy Asseco S.A. używanymi przez Zamawiającego.

Pakiet biurowy - 1 sztuka

| Oprogramowanie dodatkowe- pakiet biurowy: Oprogramowanie biurowe MS Office 2016 lub równoważne*** Należy wpisać nazwę handlową oferowanego oprogramowania dodatkowego |  |
| --- | --- |

***za równoważne uważa się oprogramowanie biurowe spełniające standardy jakościowe oprogramowania biurowego wymaganego przez Zamawiającego opisane poniżej: najnowsze stabilne oprogramowanie biurowe w języku polskim zawierające następujące składowe:

- program do tworzenia dokumentów,

- program do obsługi arkuszy obliczeniowych

- program do tworzenia prezentacji

- klient poczty

- obsługa makr VB przez wymienione wyżej programy

- pełne wsparcie dla formatów plików: docx, xlsx, pptx,

- typ licencji: komercyjna, bezterminowa

- wersja językowa: polska

- obsługiwana platforma systemowa: zgodna z zaoferowanych systemem operacyjnym

W skład oprogramowania muszą wchodzić narzędzia programistyczne umożliwiające automatyzacje pracy i wymianę danych pomiędzy dokumentami i aplikacjami (jeżyk makropoleceń, język skryptowy).

Do aplikacji musi być dostępna pełna dokumentacja w języku polskim.

Pakiet zintegrowanych aplikacji biurowych musi zawiera:

- Edytor tekstów,

- Arkusz kalkulacyjny,

- Narzędzie do przygotowywania i prowadzenia prezentacji,

- Narzędzie do tworzenia drukowanych materiałów informacyjnych,

- Klienta poczty

Instalacja oprogramowania:

- możliwość automatycznej instalacji komponentów (przy użyciu instalatora systemowego),

- możliwość zdalnej instalacji komponentów oprogramowania za pośrednictwem Microsoft AD.

Całkowicie zlokalizowany w języku polskim system komunikatów i podręcznej pomocy technicznej w pakiecie.

Inne:

- możliwość dodawania do dokumentów i arkuszy kalkulacyjnych podpisów cyfrowych, pozwalających na stwierdzenie czy dany dokument/arkusz pochodzi z bezpiecznego źródła i nie został w żaden sposób zmieniony,

- możliwość zaszyfrowania danych w dokumentach i arkuszach kalkulacyjnych zgodnie ze standardem CryptoAPI,

- możliwość automatycznego odzyskiwania dokumentów i arkuszy kalkulacyjnych w wypadku odcięcia dopływu prądu.

- prawidłowe odczytywanie i zapisywanie danych w dokumentach w formatach: DOC, DOCX, XLS, XLSX, w tym obsługa formatowania, makr, formuł, formularzy w plikach wytworzonych w MS Office 2007, MS Office 2010, MS Office 2013-pełna - -zgodność z formatami plików utworzonych za pomocą oprogramowania MS PowerPoint 2003, MS PowerPoint 2007 i 2010, Microsoft Excel 2003 oraz Microsoft Excel 2007, 2010 i 2013, z uwzględnieniem poprawnej realizacji użytych w nich funkcji specjalnych Microsoft Word 2003, Microsoft Word 2007, 2010 i 2013 z zapewnieniem bezproblemowej konwersji wszystkich elementów i atrybutów dokumentu.

Dysk zewnętrzny przenośny - 1 sztuka

| SAMSUNG M3 1TB 2.5'' USB 3.0 DYSK ZEWNĘTRZNY HX-M101TCB lub równoważny Należy wpisać nazwę handlową oferowanego dysku, typ, model: Typ: przenośny Wielkość dysku: 2.5'' Pojemność dysku: 1TB Interfejs: USB 3.0 Zasilanie: USB Dodatkowe: dostarczony kabel do podłączenia do komputera Gwarancja: min. 2 lata, producenta |  |
| --- | --- |