Załącznik nr 1B do SIWZ

ZESTAWIENIU PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

I. Dźwig w dobudowanym szybie windowym powinny spełniać następujące wymagania funkcjonalno-użytkowe:

1) prędkość nominalna jazdy powinna wynosić min. 1 m/s;

2) ruszanie i zatrzymywanie się kabiny powinno następować łagodnie; w przypadku obciążenia kabiny zbliżonego do dopuszczalnego ruszanie i zatrzymywanie się kabiny na przystanku nie może powodować sygnalizacji przeciążenia spowodowanej nagłym przyspieszeniem lub opóźnieniem ruchu kabiny;

3) kabina powinna zabierać pasażerów z przystanków jadąc w obu kierunkach;

4) kabina powinna zatrzymywać się na przystankach precyzyjnie – ewentualny próg powstały po otwarciu drzwi kabiny nie powinien być wyższy niż 5 mm;

5) system sterowania dźwigów musi być odporny na zakłócenia elekromagnetyczne oraz nie emitować takich zakłóceń;

6) klasa efektywności energetycznej min B w skali VDI

7) kabina powinna w przypadku sygnału ppoż. zjechać na przystanek ewakuacyjny (przyziemiu) i tam się zatrzymać, a w przypadku zaniku napięcia – dojechać do najbliższego przystanku w celu uwolnienia pasażerów;

8) kabina powinna posiadać oświetlenie awaryjne z czasem podtrzymania ok. 2 godz.;

9) kabina powinna być wyposażona we wszystkie niezbędne rozwiązania umożliwiające korzystanie z dźwigów osobom niepełnosprawnym zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. nr 75 poz 690z póź. zm.) (m.in. oznaczenie przycisków w panelu sterującym alfabetem Braille’a, komunikaty głosowe w kabinie o stanie dźwigu, pętla indukcyjna w kabinie dla osób niedosłyszących);

10) na połowie w górnej części ściany tylnej kabiny należy zamontować lustro ze szkła bezpiecznego, jasne;

11) kabina powinna posiadać załączany automatycznie wentylator zapewniający dostateczną wymianę powietrza;

12) oświetlenie energooszczędne LED kabiny powinno wyłączać się po upływie 15 min. od czasu ostatniej jazdy, a po wyłączeniu powinno być załączane w momencie otwarcia drzwi kabiny;

13) przyciski w panelu sterującym i w kasetach wezwań powinny podświetlać się po zadaniu dyspozycji;

14) w okolicach panelu sterującego powinna być zainstalowana stacyjka kluczykowa umożliwiająca blokadę otwarcia drzwi.

15) odporność ogniowa drzwi szybowych zgodnie z EN81-58 : piwnica, parter, I piętro - EI60, drzwi z certyfikatem ogniowym.

II. Dźwig będzie obsługiwać ruch osobowy, łóżek oraz sporadycznie będą służyć do przewozu towarów i wyposażenia obiektu. Dźwig będzie obsługiwał piwnice, parter, I piętro.

III. Dźwig musi spełniać wymogi grupy norm zharmonizowanych dotyczących dźwigów i przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów, w szczególności: PN-EN 81-2, PN-EN 81-70, PN-EN 81-28, PN-IEC 60364, PN-EN 81-80, PN-EN 81-73

IV. Wykonawca gwarantuje niniejszym, że dźwig jest fabrycznie nowy (rok produkcji 2016), nieużywany, kompletny i do jego uruchomienia oraz stosowania zgodnie z przeznaczeniem  oraz że nie jest konieczny zakup dodatkowych elementów i akcesoriów.

V. Wykonawca zobowiązany jest do uzupełnienia poniższej tabeli. Udzielenie odpowiedzi „nie”  lub innej nie stanowiącej jednoznacznego potwierdzenia spełniania warunku będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

Parametry techniczne dźwigu

| Parametr | Parametry wymagane | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- |
| Informacje ogólne |
| Producent | podać |  |
| Nazwa ,typ i model | podać |  |
| Kraj pochodzenia | podać |  |
| Rok produkcji | 2016 | tak, podać |  |
| Parametr | Parametry wymagane | Parametr oferowany |
| Dźwig z przeznaczeniem do budynku | Użyteczności publicznej - szpitale | Tak |  |
| Rodzaj dźwigu | Osobowy, elektryczny | Tak |  |
| Udźwig nominalny | Min. 1600 kg/21 osób | Tak, podać |  |
| Prędkość nominalna | Min. 1 m/s | Tak, podać |  |
| Średnia moc zasilania instalacji | Min 13,6 kW | Tak, podać |  |
| Wysokość podnoszenia | 7,98 m | Tak |  |
| Ilość przystanków/dojść | 3/3 | Tak |  |
| Liczba wejść do kabiny | 1 | Tak |  |
| Lokalizacja maszynownia | Bez maszynowni, napęd i sterowanie umieszczone w szybie | Tak |  |
| System sterowania | Parametry wymagane | Parametr oferowany |
| Rodzaj sterowania | Zbiorcze góra-dół | Tak |  |
| System dojazdu awaryjnego | do najbliższego przystanku (w przypadku zaniku napięcia) | Tak |  |
| Wykonanie panelu operacyjnego | Stal nierdzewna szczotkowana, przyciski, oznaczone alfabetem Braille’a, wyświetlacz, piętrowskazywacz z symbolami, przycisk otwierania i zamykania drzwi | Tak |  |
| Wykonanie kaset wezwań | Stal nierdzewna szczotkowana, w ościeżnicy | Tak |  |
| Wyświetlacz szklany | W ścanie podtynkowe pietrowskazywacz oraz strzałki kierunku jazdy | Tak |  |
| Opcje sterowania | Blokowanie kabiny kluczykiem, sterowanie pożarowe zgodnie z normą EN81-73 (zjazd do przystanku ewakuacyjnego i pozostanie z otwartymi drzwiami) | Tak |  |
| Opcje sterowania | Gong na przystanku, informacja głosowa w kabinie w języku polskim, serwis awaryjny | Tak |  |
| Drzwi przystankowe | Parametry wymagane | Parametr oferowany |
| Rodzaj | automatyczne, teleskopowe, prawe | Tak |  |
| Wymiary | min. 1300x2100 mm | Tak, podać |  |
| Typ drzwi od strony budynku | stal nierdzewna szczotkowana | Tak |  |
| Drzwi kabinowe | Parametry wymagane | Parametr oferowany |
| Rodzaj | automatyczne, teleskopowe | Tak |  |
| Wymiary | Min. 1300x2100 mm | Tak, podać |  |
| Typ drzwi od strony budynku | Pełne, stal nierdzewna szczotkowana, próg aluminiowy | Tak |  |
| Zabezpieczenie drzwi kabinowych | Kurtyna świetlna | Tak |  |
| Kabina | Parametry wymagane | Parametr oferowany |
| Rodzaj | Kabina bez przelotu | Tak |  |
| Wymiary | Min 1400x2400x2200 | Tak, podać |  |
| Wykonanie | Ściany boczne kabiny - stal malowana żółta typu „Yellow”, tylna ściana kabiny – stal malowana popielata typu „Grey” | Tak, podać |  |
| Wyposażenie | Lustro ze szkła bezpiecznego na połowie ściany tylniej, poręcz prosta ze stali nierdzewnej na lewej i tylnej ścianie, cokół wypukły malowany czarny RAL 9005, odboje stal nierdzewna szczotkowana, wentylator włączany automatycznie | tak |  |
| Podłoga | Guma czarna | Tak |  |
| Oświetlenie | Górne, typu lamp halogenowych LED oraz oświetlenie awaryjne | Tak |  |
| Rodzaj łączności | w systemy komunikacji głosowej umożliwiające osobom uwięzionym w kabinie windy nawiązanie łączności alarmowej ze służbami ratowniczymi przez moduł GSM zgodnie z PN-EN 81-28 | Tak |  |
| Komunikacja miedzy kabiną a centrum serwisowym | Zgodnie z normą EN 81-28 | Tak |  |
| Pozostałe wymogi | Parametry wymagane | Parametr oferowany |
| Wysokość nadszybia | 3500 – 3600 mm | Podać |  |
| Przeszkolenie pracowników | Osób wyznaczony przez Zamawiającego w zakresie obsługi dźwigu | Tak |  |
| Dokumenty (w języku polskim) | Dla nowego dźwigu Wykonawca sporządza pakiet dokumentów: - dokumentację techniczną, - instrukcję obsługi i dziennik konserwacji, - instrukcję obsługi elementów bezpieczeństwa - książkę dźwigu, w której odnotowuje się naprawy oraz sprawdzenia okresowe | Tak |  |
| Okres gwarancji | Przez cały okres gwarancji prowadzona przez autoryzowany serwis zgodnie z warunkami gwarancji producenta dźwigu oraz zgodnie z przepisami UDT | Tak |  |

........................................................			                       .......................................................................

Miejscowość, data                        	                            (podpis osoby uprawnionej do reprezentacji Wykonawcy)