Załącznik nr 1B do SIWZ/załącznik nr 2 do umowy

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

- Przedmiotem zamówienia publicznego jest dostarczenie i przeniesienie na własność Zamawiającego sprzętu medycznego - Aparatu EKG, zwanego dalej sprzętem,  transport, wniesienie, rozładunek, ustawienie, instalacja i uruchomienie  oraz przeprowadzenie szkolenia personelu w zakresie obsługi i konserwacji sprzętu.

- Dostawa przedmiotu umowy zostanie dokonana w dniu roboczym (pn. - pt.) w godz.: 08.00-14.00. Wykonawca poinformuje Zamawiającego z odpowiednim wyprzedzeniem o planowanym terminem dostawy.

- Wykonawca zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach wskazanych z niniejszym opisie.

| APARAT EKG |
| --- |
| L.p. | Opis wymaganych parametrów technicznych | Wartość wymagana (graniczna) | Potwierdzić (wpisując „TAK”) i/lub podać oferowany parametr (w przypadku wartości granicznych) |
| Informacje ogólne |
| 1 | Producent/ dostawca | Podać |  |
| 2 | Nazwa i typ | Podać |  |
| 3 | Kraj pochodzenia | Podać |  |
| 4 | Rok produkcji 2016 rok | TAK |  |
| Warunki gwarancji i serwisu |
| 5 | Okres gwarancji [miesiące] | Min 24miesiące |  |
| 6 | W cenie oferty bezpłatne przegląd serwisowy w okresie gwarancji co najmniej 2 razy w roku lub zgodnie z wymaganiami producenta zakończone wpisem do paszportu technicznego i protokołem wykonania przeglądu | Tak |  |
| 7 | Autoryzowany serwis na terenie Polski | TAK (podać dane adresowe) |  |
| 8 | Forma zgłoszeń reklamacji i napraw | Tak (podać poczta, fax, poczta elektroniczna, Telefon) |  |
| 9 | Gwarantowany czas reakcji serwisu w okresie gwarancji maks.48 [godziny] od zgłoszenia | Tak |  |
| 10 | Dokumentacja technicznej/serwisowej możliwej do przekazania na potrzeby Zamawiającego | Tak |  |
| 11 | W przypadku awarii w okresie gwarancji: dostawa aparatu zastępczego w ciągu 72 godzin od chwili zgłoszenia | Tak |  |
| 12 | Wraz z dostawą komplet materiałów dotyczących instalacji urządzenia oraz 2 sztuki instrukcji obsługi w języku polskim | Tak |  |
| Opis parametrów |
| 13 | Elektrokardiograf 12 kanałowy | Tak |  |
| 14 | Praca w trybie ręcznym, automatycznym lub automanual | Tak |  |
| 15 | Klawiatura alfanumeryczna | Tak |  |
| 16 | Ekran graficzny dotykowy min. 7” o rozdzielczości min. 800x480 | Tak |  |
| 17 | Zapis badania do pamięci USB | Tak |  |
| 18 | Komunikacja komputerem osobistym poprzez interfejs USB | Tak |  |
| 19 | Archiwizacja –elektroniczna dokumentacja medyczna | Tak |  |
| 20 | Interfejs komunikacyjny, min. 3 x port USB | Tak |  |
| 21 | Prezentacja na ekranie przebiegów z 3,6 oraz 12 odprowadzeń EKG | Tak |  |
| 22 | Wydruk w trybie 3,6 lub 12 kanałów | Tak |  |
| 23 | Czułość min. 2,5/5/10/20 mm/mV | Tak |  |
| 24 | Prędkość zapisu min. 5/10/25/50 mm/s | Tak |  |
| 25 | Baza pacjentów i badań | Tak |  |
| 26 | Wewnętrzna pamięć max. 1000 badań | Tak |  |
| 27 | Ciągły pomiar częstotliwości akcji serca (HR) i jego prezentacja na wyświetlaczu | Tak |  |
| 28 | Dźwiękowa sygnalizacja wykrytych pobudzeń | Tak |  |
| 29 | Cyfrowa filtracja zakłóceń sieciowych i zakłóceń pochodzenia mięśniowego | Tak |  |
| 30 | Cyfrowy filtr pływania izolinii | Tak |  |
| 31 | Zasilanie sieciowo-akumulatorowe | Tak |  |
| 32 | Sygnalizacja stanu naładowania akumulatora | Tak |  |
| 33 | Menu wyświetlane na ekranie | Tak |  |
| 34 | Detekcja stymulatora serca | Tak |  |
| 35 | Detekcja złego podłączenia elektrody niezależna od każdego kanału | Tak |  |
| 36 | Wymiary aparatu min.258x199x50 mm | Tak |  |
| 37 | Kabel EKG | Tak |  |
| 38 | Kabel ethernetowy szt. 1 | Tak |  |
| 39 | Standardowe akcesoria Elektrody klipsowe kończynowe 4szt, Elektrody przyssawkowe 6szt. | Tak |  |
| 40 | Żel EKG szt.1 | Tak |  |
| 41 | Papier EKG szerokość min. 112 mm-1 rolka | Tak |  |
| 42 | Kabel zasilający | Tak |  |
| 43 | Waga aparatu max.1,5 kg | Tak |  |
| Dodatkowe wyposażenie |
| 44 | Wózek pod aparat z wysięgnikiem na kabel pacjenta, 4 kółka z możliwością blokady min. 2 kół | Tak |  |
| 45 | Akcesoria pediatryczne – Elektrody kończynowe klipsowe dziecięce 4szt, Elektrody przyssawkowe pediatryczne 6 szt., Elektrody blaszkowe małe 6szt, Pas piersiowy mały 1szt | Tak |  |
| Pozostałe wymagania |
| 46 | Szkolenie dla personelu medycznego i technicznego w ilości niezbędnej do zapewnienia prawidłowej pracy przedmiotu zamówienia. Dodatkowe szkolenie w przypadku wyrażenia takiej potrzeby przez personel medyczny. | Tak |  |
| 47 | Transport krajowy i zagraniczny wraz z ubezpieczeniem, wszelkie opłaty celne, skarbowe oraz inne opłaty pośrednie po stronie wykonawcy | Tak |  |
| 48 | Dojazdy, przyjazdy pracowników serwisu, robocizn oraz inne koszty niezbędne do wykonania czynności gwarancji | Tak |  |