Znak sprawy: DZP.271-8/18

ZESTAWIENIU PARAMETRÓW TECHNICZNYCH – PLTFORMA BASEN

Wymiary platformy:

- 1100 x 1400 mm

- Podszybie 60 mm lub rampa najazdowa

Przeznaczenie

- Platforma dla osób niepełnosprawnych – wersja w wykonaniu antykorozyjnym – stal nierdzewna

- Transport osób niepełnosprawnych w pomieszczeniu basenu

Przyłączenie sieciowe: 3x400 VAC, 50Hz, 10 A, 5x2,5 mm2
Moc silnika: 1,5 kV

Rodzaj napędu: przekładnia śrubowa – nakrętka z nakrętką bezpieczeństwa
Temperatura pracy +5 ;+40 ºC

| Parametr | Parametr oferowany (podać) |
| --- | --- |
| Informacje ogólne |
| Producent |  |
| Nazwa ,typ i model |  |
| Kraj pochodzenia |  |
| Rok produkcji |  |
| Parametr | Parametry wymagane | Parametr oferowany Potwierdzić (wpisując „TAK”) i/lub podać oferowany parametr |
| Dźwig z przeznaczeniem do budynku | Użyteczności publicznej – szpitale, basen |  |
| Rodzaj użytkowania | Samoobsługowy przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych na wózku inwalidzkim. |  |
| Wymiary platformy / pow. użytkowa | Zgodnie z wymogami i normami do swobodnego transportowania pionowego osób niepełnosprawnych na wózku inwalidzkim. |  |
| Rodzaj dźwigu, konstrukcja | Konstrukcja platformy samonośna bez szybu, z elementów stalowych - stal nierdzewna środowisko mokre Bramki (furtki) i barierki wysokości 1100 mm z konstrukcji stalowej - stal nierdzewna środowisko mokre wypełnione szkłem bezpiecznym. Konstrukcja podestu jezdnego, furtki i podstawy platformy: - stal nierdzewna środowisko mokre Kontrola dostępu. |  |
| Udźwig nominalny | 385 kg |  |
| Prędkość podnoszenia | 0,06 m/s |  |
| Wysokość podnoszenia | 1000 mm |  |
| Ilość przystanków/dojść | 2/2 |  |
| System sterowania | Parametry wymagane | Parametr oferowany Potwierdzić (wpisując „TAK”) i/lub podać oferowany parametr |
| System obsługi | Jazda przy wciśniętym przycisku |  |
| Opuszczanie awaryjne | ręczne |  |
| Elementy bezpieczeństwa | Przycisk zatrzymania awaryjnego „STOP”, listwa naciągowa na wewnętrznej barierze podestu, płyta najazdowa pod podłogą podestu, rygle drzwiowe z kontrolą zamknięcia i zaryglowania drzwi , krawędziowe wyłączniki bezpieczeństwa , niskie bezpieczne napięcie , uruchomienie wyjmowanymi kluczykami , podest antypoślizgowy . |  |
| Obarierowanie | Parametry wymagane | Parametr oferowany Potwierdzić (wpisując „TAK”) i/lub podać oferowany parametr |
| Wysokość barierek i furtek | 1100 mm |  |
| Szerokość otwarcia furtek | 900 mm |  |
| Otwieranie furtek | ręczne |  |
| Pozostałe wymogi | Parametry wymagane | Parametr oferowany Potwierdzić (wpisując „TAK”) i/lub podać oferowany parametr |
| Podszybie | Podszybie 60 mm lub rampa najazdowa |  |
| Przeszkolenie pracowników | Osób wyznaczony przez Zamawiającego w zakresie obsługi dźwigu |  |
| Dokumenty (w języku polskim) | Dla nowego dźwigu Wykonawca sporządza pakiet dokumentów: - dokumentację techniczną, - instrukcję obsługi i dziennik konserwacji, - instrukcję obsługi elementów bezpieczeństwa - książkę dźwigu, w której odnotowuje się naprawy oraz sprawdzenia okresowe |  |
| Okres gwarancji | Okres gwarancji min 2 lata Przez cały okres gwarancji prowadzona przez serwis zgodnie z warunkami gwarancji producenta dźwigu oraz zgodnie z przepisami UDT |  |
| Serwis | Należy podać dane serwisu (nazwa, tel., fax, e-mail) |  |
| Odbiór UDT | Po stronie Wykonawcy |  |
| Wymogi normatywne platformy | Platforma powinna spełniać wymogi bezpieczeństwa elektrycznego, maszynowego i niskonapięciowego zgodnie z obowiązującymi przepisami |  |